Техническое задание на интерактивную доску Elite Panaboard UB-T880

| Конструкция | Интерактивная доска должна представлять собой конструктивно единое целостное устройство, с встроенным блоком питания, закрывающимся лотком для хранения до 4 электронных маркеров и встроенными звуковыми стереоколонками. Цвет рамки: светло-серый. |
| --- | --- |
| Технология позиционирования: | Датчик положения емкостного типа |
| Требования к управлению доской : | Возможность одновременной работы трех пользователей по всей поверхности доски, без деления на рабочие зоны. Возможность управления пальцем, электронным маркером и металлическим предметом. Возможность использования электронного маркера с переключением функций для рисования, стирания и цветового выделения |
| Размер поверхности экрана доски | не менее 115х158см. |
| Требования к поверхности доски : | Поверхность доски должна быть: - жесткой, антивандальной , - матовой и антибликовой |
| Интерфейсы | USB 2.0 (тип B) x 1шт, USB 2.0 (тип A) x 2шт, Аудио: стерео мини-джек 3.5мм х 1шт Наличие регулятора громкости. |
| Электропитание | 100В – 240В переменного тока 50/60Гц |
| Звуковая система | Звуковые колонки должны быть встроены в корпус доски и не иметь внешних кабелей подключения; мощность: стандартная 2+2Вт, максимальная 4+4Вт, звуковое давление: не менее 83 дБ (в 1 метре от центра доски |
| Электронный маркер: | Со сменным элeментом питания типа LR03 («ААА»), не трeбующим перезарядки. Функция пульта дистанционного управления: кнопки с функцией листания страниц «Вперед »/ «Назад» Поворотный переключатель с возможностью выбора следующих функций: - цветной маркер (черный, красный, синий, зеленый), - ластик ( 2 размера) - полупрозрачный маркер-выделитель (3 цвета) Индикатор разряда батарейки |
| Программное обеспечение интерактивной доски | Программное обеспечение интерактивной доски должно быть совместимо с операционными системами Microsoft Windows XP/Vista/Windows7/Mac/Linux. Программное обеспечение интерактивной доски должно обеспечивать функции: - управление жестами (сдвиг, вращение, масштабирование, правая кнопка мыши) - настройка цвета фона и разрешения для каждой отдельной страницы - видеозапись экрана в нескольких режимах: всего экрана / выбранного окна / заданной пользователем прямоугольной области - затенение объекта («локальная шторка») - подсветка экрана - экранная лупа - распознавание рукописного текста ( в том числе на русском языке) - множественное кoпирование методом сдвига исходного объекта - возможность одной кнопкой сдвинуть окно экрана доски в нижнюю половину доски для удобства работы учеников начальных классов; - встроенная функция обновления программного обеспечения доски через Интернет Программное обеспечение доски должно включать галерею изображений, флэш-анимаций, учебных электронных плакатов по истории, географии, биологии, физике, математике, химии не менее 4500 шт. |
| Комплект поставки | Комплект поставки доски должен включать: - электронный маркер, - кабель USB 5 метров, - кабель электропитания не менее 3м, - настенное крепление, - компакт-диск с программным обеспечением на русском языке для работы с доской и подготовки собственных учебных материалов - инструкцию по эксплуатации с руководством по установке на русском языке. Комплект поставки должен включать коллекцию учебных интерактивных ресурсов PebSTUDIO StartUp в электронном виде на оптическом диске – в формате штатного программного обеспечения интерактивной доски, на русском языке (интерактивные задания для начальной школы и дошкольников, для средней школы - по русскому языку, английскому языку, химии, истории, географии, биологии, МХК, математике, физике, в комплекте - не менее 140 шт) с методическими материалами - не менее 80 стр. |
| Требования по обучению и поддержке | Обучающий семинар для пользователей заказчика – 8 академических часов с обеспечением методическими материалами и выдачей подтверждающего сертификата. Бесплатная техническая и методическая поддержка по горячей линии в течение года. |
| Требования по гарантийной и сервисной поддержке | Наличие фирменных гарантийных сервисных центров производителя в Владимирской обл |